## Slide 1
Sensors
→
Regression
→
OOD Gate
多変量回帰モデルにおける 学習外入力データ検知手法の調査
社会インフラ監視制御システムへの適用に向けて
梁 希晨 / 早稲田大学 IPS ｜ Research Internship

## Slide 2
背景と調査目的
運用時の入力が“学習済みの世界”にあるかを確認する
01
センサ入力
流量・圧力・濁度
→
回帰モデル
ŷ = f(X)
→
予測値
圧力 / 濁度
→
運用判断
監視・制御
学習外入力検知
入力 X が学習データに十分支持されているか？
→ 学習外なら警告・AI出力の利用抑制

## Slide 3
想定する適用対象
多変量・数値・時系列・回帰
02
CASE 1｜配水管網
浄水場
配水点
需要点
── flow / pressure ──
入力：ある時刻の流量・圧力
出力：配水先の圧力等
CASE 2｜水処理プロセス
原水
→
薬品注入
→
処理工程
→
処理水
入力：t の原水濁度・薬品注入率
出力：t+x の処理後濁度
※ 長いsequenceだけでなく、1時刻の多変量ベクトル X=(x₁,…,x_d) も重要

## Slide 4
「学習外入力」をどう捉えるか
本調査では3つの代表ケースに整理
03
入力範囲・分布そのものが未知
学習サンプルが少なくモデルが不安定
単変量は正常でも“組合せ”が未知
多変量回帰では③が特に重要：各センサ値が範囲内でも、モデル未経験の運転状態になり得る。

## Slide 5
時系列異常は別の分類軸で考える
Point / Contextual / Collective
04
単一点が異常
文脈・工況を考えると異常
一定区間のパターンが異常
「範囲外 / 低密度 / 未知の関係」＝ 学習データとの関係 「Point / Contextual / Collective」＝ 時系列上で異常が現れる形

## Slide 6
3本のサーベイから得たもの
論文紹介ではなく、今回の調査への“役割”で整理
05
Survey
主な視点
今回使うポイント
S1
Conventional / ML / DNN の比較
手法群を広く俯瞰し、古典法と深層法を同じ土俵で見る
S3
Time-series anomaly のtaxonomy
Point / Contextual / Collectiveなど時系列異常の整理
S6
Deep multivariate TS anomaly
時間依存・変数間依存をどうモデル化するかを見る
結論：既存taxonomyをそのまま採用せず、本実習では“何を根拠に学習外と判定するか”で再整理する。

## Slide 7
本調査での手法分類
判断に使う情報で6カテゴリに再整理
06
① 範囲・距離
Range Euclidean / Mahalanobis
② 密度・確率
LOF Local density / likelihood
③ 境界・分離
OCSVM / SVDD Isolation Forest
④ 再構成
PCA / KPCA Autoencoder
⑤ モデル情報
Uncertainty / Ensemble Model-aware OOD
⑥ 時系列構造
Forecast error Window / Drift
← 単純・入力空間中心
予測タスク・時間構造を利用 →

## Slide 8
なぜRangeだけでは不十分か
多変量では“距離・密度・相関”を見る必要がある
07
同じ入力範囲内でも…
• 低密度領域では学習例が少ない
• 変数間の相関から外れた組合せが存在する
• Euclidean距離ではスケールや相関を十分扱えない場合がある
• Mahalanobis距離・密度推定・再構成法などが候補になる
“各変数が正常範囲内” ＝ “モデルにとって安全な入力” とは限らない。

## Slide 9
Applicability Domainという考え方
山原らの配水管網研究を、本調査の橋渡しとして捉える
08
Training data
ID
OOD
AD判定の代表的な考え方
Range
各変数の最小・最大
Distance
学習データからの距離
Density
周辺に十分な学習サンプルがあるか
共通する問い： 「この入力でモデル出力を信頼してよいか？」

## Slide 10
具体手法① Autoencoder
未知の多変量関係を“再構成できるか”で見る
09
入力 x
→
Encoder
→
Latent z
→
Decoder
→
再構成 x̂
Anomaly score = Reconstruction Error ‖x − x̂‖
Normal
学習した相関構造に沿う → 誤差 小
Learning-out
未知の組合せ・非線形関係 → 誤差 大
対象回帰モデルとは独立に構築できる

## Slide 11
具体手法② OutPro
“予測に重要な変数”を優先するModel-aware OOD
10
① Supervised Random Forest
→
② VarPro Signal set S
→
③ Forest ruleから Referenceを選択
→
④ S上で 距離を計算
→
⑤ OOD Score
全入力変数
x₁
x₂
x₃
x₄
x₅
x₆
→ 予測関連 S = {x₁, x₃, x₅} を重点評価
利点：無関係な変数による“異常度の希釈”を避け、予測タスクに関連するOODを検知

## Slide 12
どの方法が今回の対象に合うか
単なる性能比較ではなく、適用条件で比較
11
観点
Range / Distance
Autoencoder
OutPro
対象回帰モデル依存
低い
なし
高い
1時刻多変量入力
◎
◎
◎
未知の相関関係
△～○
◎
◎
非線形構造
△
◎
○
説明しやすさ
◎
△
○
リアルタイム性
◎
○
○
導入の容易さ
◎
○
△
※ OutPro：テスト時は x を評価するが、検知器構築には教師ありforestと学習時の y が必要。

## Slide 13
実運用での選択イメージ
まず“何を検知したいか”から手法を選ぶ
12
何を学習外として検知したいか？
↓
範囲外・明確な逸脱
Range / Distance
↓
低密度・カバレッジ不足
Density / kNN
↓
未知の変数関係
AE / Mahalanobis
↓
予測に影響するOOD
OutPro / Uncertainty
さらに確認
対象モデル情報を使えるか
リアルタイム性
説明可能性
閾値・誤検知許容
社会インフラでは“高性能”だけでなく、説明・保守・誤検知コストまで含めて選択する。

## Slide 14
社会インフラ適用の観点
検知性能だけでは決められない
13
運用上の評価軸
• リアルタイム性
• 説明可能性
• 誤検知 / 見逃し
• 必要な学習データ量
• 対象モデル依存性
• 閾値の安定性
• 保守・再学習コスト
→ 複数手法の段階的・併用運用も候補

## Slide 15
まとめ
調査から得られた整理と次の論点
14
1
学習外は範囲外だけではない
低密度・未知の相関関係まで含めて考える
2
判断根拠で分類すると比較しやすい
距離 / 密度 / 再構成 / モデル情報 / 時間構造
3
今回の対象では1時刻多変量も重要
長いsequenceを必須としない検知法も候補
今後の課題
? 閾値をどう設定するか
? OOD正解ラベルなしでどう評価するか
? 新しい正常状態とセンサ異常をどう区別するか
? いつ時系列履歴が必要になるか