## Slide 1
実習 文献調査報告
多変量回帰モデルの
学習外入力データ
検知手法の調査
社会インフラ監視制御システムへの
適用に向けて
文献調査発表 | 約20分
01
Notes: 発表時間 0:00–0:20（20秒）
本日は、多変量回帰モデルにおける学習外入力データ検知手法の調査について報告します。社会インフラ監視制御システムへの適用を念頭に、対象条件、関連概念、具体的手法の順に説明します。氏名・所属・実習期間は提供情報にないため、事実として補っていません。
出典：実習要求、ユーザー改訂構成案。背景は説明用の生成画像。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。

## Slide 2
学習・校正・運用を分けた検知システムの構成
(a) オフライン：時間順に分割したデータから、運用に必要な要素を準備
学習データ
D_train = (X, Y)
回帰器の学習
予測関係 f を学習
検知器の構築
正常 X／手法により Y
校正データ D_cal
スコアから閾値 τ を決定
保存して固定
前処理の設定
回帰器 f
検知器・参照点
閾値 τ
(b) オンライン：同じ前処理で入力を評価し、利用可否を判断
新規入力 xₜ
センサー観測
入力の確認・前処理
欠測・単位・標準化
検知スコア s(xₜ)
適合性を評価
閾値との比較
s(xₜ) ≤ τ ?
予測を利用
ŷ = f(xₜ)
警告・要確認
運転員が確認
以下
超過
入力チェックや閾値の校正も含め、検知器を回帰モデルの運用に組み込む。
運用構成の提案。回帰器と検知器の学習は別工程。欠測処理・閾値設定は各システムで定める。
02
Notes: 発表時間 0:20–1:30（70秒）
学習時には、過去の入力と目的変数から回帰モデルを構築します。一方、実環境では、学習時に十分含まれていなかった入力が来る可能性があります。そこで、入力が訓練データに支持されているかを検知器で確認し、結果に応じて予測の利用や運転員への警告につなげることを考えます。この図は一つの運用構成案です。判定が正常であっても予測精度を保証するわけではなく、警告時に必ず停止することを提案しているわけでもありません。回帰モデルと検知器の学習は別であり、検知器に必要な情報は後で比較します。
出典：実習要求・ユーザー改訂構成案。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。
この詳細図は運用設計案です。回帰器と検知器は別工程で学習・構築します。訓練データから回帰器と検知器へ分岐させ、別々の学習工程であることを示しています。入力確認に失敗した場合はスコア判定とは別の異常として扱う設計を検討します。前処理、回帰器、検知器のパラメータと参照点、校正閾値を運用開始前に固定します。

## Slide 3
対象：多変量数値入力を持つ回帰モデル
検知手法の適用対象
xₜ ∈ ℝᵈ, d ≥ 2 ŷ = fθ(xₜ)
時系列データを対象とするが、1時刻の入力ベクトルも含む。
(a) 配水圧力推定
(b) 処理後濁度予測
xₜ = [流量ₜ, 圧力ₜ, …]
xₜ = [原水濁度ₜ, 薬品注入率ₜ, …]
xₜ → fθ → 配水先の圧力
xₜ → fθ → 処理後濁度ₜ₊Δ
回帰器のアルゴリズムは限定しない。特定モデルへの依存は比較条件として記録する。
Multivariate / Numerical / Time-series / Regression
実習要求・ユーザー構想・山原 §2。具体的変数、遅れ Δ、履歴長は未確定。
03
Notes: 発表時間 1:30–2:55（85秒）
対象は2変数以上の数値入力を持つ回帰・予測モデルです。画像分類を対象とした手法をそのまま候補にするのではなく、この入力条件で利用できるかを確認します。例は、流量と圧力から配水先の圧力を推定するモデルと、原水濁度と薬品注入率から処理後の濁度を予測するモデルです。時系列データであることと、複数時刻をまとめて入力することは同じではありません。1時刻のベクトルだけで判定できる方法も必要です。回帰器自体は限定せず、検知器が特定モデルに依存する場合は制約として記録します。図中のΔは処理後までの遅れで、具体値は未確定です。
出典：実習要求・改訂構成案・山原 §2。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。

## Slide 4
文献と定義と分類
調査した5編と、本報告での役割
文献 | 内容 | 今回の調査への寄与
S1｜2022 | 16手法・5データセットの比較 | 複雑さと評価条件を確認
S3｜2021 | 時系列の外れ値検知レビュー | 異常の粒度・時間情報を整理
S6｜2025 | 深層多変量時系列のサーベイ | 手法分類・変数間関係を整理
13｜2026 | OutProによる回帰のOOD検知 | 予測タスクを考慮する具体例
14｜2014 | AE・ノイズ除去AE | 1時刻入力に使える再構成型
応用の参考：山原論文の配水圧力推定・適用領域（附録）
S1・S3・S6で整理し、13・14で具体的なアルゴリズムを確認する
ユーザー提供 S1・S3・S6・13・14。番号はファイル名に対応。正式な書誌情報は附録。
04
Notes: 発表時間 2:55–3:45（50秒）
読んだ5編を紹介します。S1はレビュー的な整理を含む比較実験、S3は時系列の外れ値検知全体、S6は深層多変量時系列異常検知のサーベイです。具体的な手法として、13のOutProと14のAEを読みました。山原論文は配水圧力推定への適用の参考として位置づけ、詳細は附録に残しています。ここでは各論文の詳細ではなく、今回の調査で何に使ったかを押さえます。改訂構成案中のI3・I4表記は、提供ファイル名に合わせ13・14に統一しています。
出典：各論文の表題・要旨。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。

## Slide 5
学習外入力の三つのケース
Outlier・Anomaly・Novelty・OOD・Distribution shift・Data drift は完全な同義語ではない。
(a) 観測範囲の外
Chart: x₂
新規入力 | 1.6
(b) 訓練例が疎な領域
Chart: x₂
新規入力 | 0
(c) 未知の変数間関係
Chart: x₂
新規入力 | 1.1
● 訓練入力
● 新規入力
共通座標・任意単位の説明用データ
S3：不要な誤測定は修正・除去、関心のある異常事象は検出・分析の対象となる。
三ケースは重なり得る。入力の希少性だけで回帰誤差の大きさは断定しない。
実習要求、S3 §1、13 §1–2。散布図は説明用に構成したデータであり、実験結果ではない。
05
Notes: 発表時間 3:45–4:35（50秒）
関連語にはOutlier、Anomaly、Novelty、OOD、Distribution shift、Data driftがあります。ただし、すべて完全な同義語ではありません。本調査では、新しい入力が訓練データに支持されているかという観点から三ケースに整理します。第一は分布や範囲の外、第二は近くに訓練例が少ない領域、第三は各値が範囲内でも組合せや相関が未知の入力です。三つは重なり得ます。また、データが疎であることから予測誤差を断定することはできません。S3の導入では、解析目的による二つの意味が示されます。一つはセンサー通信エラーなど、修正や除去の対象となる不要なデータです。もう一つは不正など、異常事象そのものが調査対象になる場合で、しばしばanomalyと呼ばれます。これを用語の排他的定義とは解釈しません。Data driftは関連語として挙げ、ここで未確認の独立した定義を付け加えていません。
出典：S3 §1 PDF2頁の二つの意味に関する段落、実習要求、13 §1–2。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。

## Slide 6
各変数は範囲内でも、二つを組み合わせると未知になる
(a) 変数を個別に確認
(b) 流量と圧力を同時に確認
流量 = 2：訓練時の範囲内
Chart: 流量（任意単位）
| 1 | 1.182 | 1.364 | 1.545 | 1.727 | 1.909 | 2.091 | 2.273 | 2.455 | 2.636 | 2.818 | 3 | 3.182 | 3.364 | 3.545 | 3.727 | 3.909 | 4.091 | 4.273 | 4.455 | 4.636 | 4.818 | 5 | 5.182 | 5.364 | 5.545 | 5.727 | 5.909 | 6.091 | 6.273 | 6.455 | 6.636 | 6.818 | 7 | 7.182 | 7.364 | 7.545 | 7.727 | 7.909 | 8.091 | 8.273 | 8.455 | 8.636 | 8.818 | 9
訓練入力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
新規入力 | 5
圧力 = 8：訓練時の範囲内
Chart: 圧力（任意単位）
| 1.8 | 2.031 | 1.936 | 2.43 | 2.186 | 2.688 | 2.578 | 2.828 | 3.04 | 2.961 | 3.446 | 3.202 | 3.712 | 3.588 | 3.857 | 4.049 | 3.986 | 4.461 | 4.219 | 4.736 | 4.597 | 4.885 | 5.057 | 5.012 | 5.475 | 5.237 | 5.759 | 5.607 | 5.913 | 6.066 | 6.038 | 6.489 | 6.255 | 6.781 | 6.618 | 6.941 | 7.074 | 7.064 | 7.503 | 7.273 | 7.804 | 7.628 | 7.969 | 8.082 | 8.09
訓練入力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
新規入力 | 5
Chart: 圧力（任意単位）
| 1 | 1.182 | 1.364 | 1.545 | 1.727 | 1.909 | 2.091 | 2.273 | 2.455 | 2.636 | 2.818 | 3 | 3.182 | 3.364 | 3.545 | 3.727 | 3.909 | 4.091 | 4.273 | 4.455 | 4.636 | 4.818 | 5 | 5.182 | 5.364 | 5.545 | 5.727 | 5.909 | 6.091 | 6.273 | 6.455 | 6.636 | 6.818 | 7 | 7.182 | 7.364 | 7.545 | 7.727 | 7.909 | 8.091 | 8.273 | 8.455 | 8.636 | 8.818 | 9
訓練入力 | 1.8 | 2.031 | 1.936 | 2.43 | 2.186 | 2.688 | 2.578 | 2.828 | 3.04 | 2.961 | 3.446 | 3.202 | 3.712 | 3.588 | 3.857 | 4.049 | 3.986 | 4.461 | 4.219 | 4.736 | 4.597 | 4.885 | 5.057 | 5.012 | 5.475 | 5.237 | 5.759 | 5.607 | 5.913 | 6.066 | 6.038 | 6.489 | 6.255 | 6.781 | 6.618 | 6.941 | 7.074 | 7.064 | 7.503 | 7.273 | 7.804 | 7.628 | 7.969 | 8.082 | 8.09
流量の位置 | 0 | 8
圧力の位置 | 8 | 8
新規入力 | 8
● 訓練入力
● 新規入力 (2, 8)
個別の範囲チェックは通過しても、「この流量でこの圧力」という関係は未経験。
説明用の合成例。圧力と流量の実際の物理関係を主張する図ではない。実習要求の第③条件に対応。
06
Notes: 発表時間 4:35–5:25（50秒）
単変量の確認では、流量2も圧力8も訓練時の範囲内です。しかし、同じ訓練点を二変量の散点図で見ると、流量2の付近の圧力は低い値に集中し、圧力8との組合せは離れています。このため、各変数の範囲だけを調べる方法は見逃す可能性があります。数値と正の関係は説明用の合成例であり、水系の一般的な物理法則を示しません。

## Slide 7
文献と定義と分類
時系列異常は、文献ごとに別の軸で分類される
(a) S1｜異常の現れ方
(b) S3｜異常対象の粒度
(c) S6｜依存関係の種類
Point：点自体の逸脱
Contextual：文脈に依存
Collective：集合的な挙動
Point：点
Subsequence：部分列
Time series：系列全体
Intra-metric：変数内
点・形状・傾向・周期
Inter-metric：変数間の関係
「範囲外・低密度・未知の組合せ」とは、異なる分類軸として扱う
原図引用：S1 Fig. 1、S3 Fig. 3（点異常の例）、S6 Fig. 1。分類の詳細は各論文 §2–3。
07
Notes: 発表時間 5:25–7:05（100秒）
ここでは論文ごとの分類軸を比較します。S1のPointは点そのもの、Contextualは時間や他の変数などの文脈に依存する異常、Collectiveは点をまとめて見たときに現れる異常です。S3は、異常とみなす対象の粒度をPoint、Subsequence、Time seriesに分けます。掲載図はそのうち点異常の例です。S6は変数内の時間的挙動と、変数間の依存関係を大きく分けています。前者はGlobal/Local point、Shapelet、Trend、Cycle、後者はGlobal、Local、Temporal-local intermetricです。似た名前があっても、分類の目的や基準が違うため単純な置換はできません。前頁の三ケースとも別軸です。
出典：S1 §3.2 Fig.1、S3 §2 Fig.3、S6 §2.2 Fig.1–3。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。

## Slide 8
サーベイごとの手法分類と本調査の比較軸
S1
手法群
従来型
機械学習
DNN（機械学習の一部）
S3
三つの分類軸
入力の種類
異常対象の粒度
単変量・多変量手法
S6
深層手法のスコア生成
予測型
再構成型
対照学習型
検知根拠 × 必要情報 × 時間窓 × 回帰器への依存
分類名を統一するのではなく、適用条件を共通の軸で整理する。
S1 §4、S3 §2–3、S6 §3。本調査による整理。学習形態・構造・オンライン性も確認する。
08
Notes: 発表時間 7:05–8:35（90秒）
異常の種類に加え、検知手法の分類も文献で異なります。S1の整理は従来型、機械学習、DNNという手法群です。ただしDNNは機械学習の一部であり、厳密に独立な集合ではありません。S3では入力、異常の粒度、手法の性質を組み合わせ、時間順序やオンライン処理も確認します。S6は深層手法を予測、再構成、対照学習というスコアの作り方で整理し、構造や学習形態も扱います。本調査では、これらを一つの分類木に統合せず、検知の根拠、必要なデータ、履歴、回帰器への依存という比較軸に整理します。学習形態の用語には文献差があるため、実際に必要なX、Y、異常ラベルを明記します。
出典：S1 §4、S3 §2–3、S6 §3。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。

## Slide 9
AEの学習・校正・推論の詳細フロー
(a) 学習：正常な入力の再構成誤差を小さくする
正常な X_train
回帰 Y は不要
前処理を適用
訓練時の設定を保存
Encoder gφ
z = gφ(x)
Decoder hθ
r = hθ(z)
再構成損失
x と r の差を計算
損失を逆伝播 → φ, θ を更新（収束まで反復）
(b) 校正：学習済みAEを固定して閾値を決める
独立した正常 X_cal
学習とは分けた期間
同じ前処理＋固定AE
再構成スコアを取得
スコア分布から閾値 τ
許容する誤警報率に応じて設定
(c) 推論：前処理・パラメータ・閾値を固定して判定
新規入力 x
同じ前処理
固定AEで再構成
r = hθ(gφ(x))
s(x) = ‖x − r‖₂
元の観測空間で評価
s(x) > τ ?
超過なら要確認
訓練に使う損失と、運用で使う閾値判定を分けて考える。
14 §3・6。前処理・独立校正・閾値の選定は本実習への運用設計案であり、原論文の実験手順そのものではない。
09
Notes: 発表時間 8:35–10:55（140秒）
AEは、入力を低次元に圧縮し、そこから元の入力を再構成します。正常な多変量入力を使って、この再構成誤差が小さくなるように学習します。運用ではAEのパラメータを固定し、新しい入力と再構成値との差のL2ノルムをスコアにします。正常時の変数関係を再現できない場合、誤差が大きくなることを期待します。ただし、右側は説明用の傾向であり、すべてのOODの誤差が大きくなる保証ではありません。閾値、正常学習データのカバレッジ、AEの汎化能力が結果に影響します。原論文は各時刻を独立に扱い、時間順序を使用しないため、1時刻の多変量入力という対象条件に対応します。検知器の学習に回帰の目的変数Yは不要で、対象回帰器とは別に設置できます。ノイズ除去AEは訓練時に入力の一部を0にし、元の入力を再構成する方法です。原実験では改善がデータに依存し、万能ではありません。附録のAUC結果も参照できます。
出典：14 §3–6、Eq.(1)、Table1。適用判断は本調査による。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。
前処理と正常校正期間を明示したのは実習への適用設計です。14の再構成検知の原理と区別してください。学習中は誤差を逆伝播してEncoderとDecoderの両方のパラメータを更新します。校正と運用時にはAEを固定します。ノイズ除去AEでは学習時だけ入力の一部をマスクし、元の正常入力を再構成する拡張を用います。図の順序だけから標準化後の距離と原論文の観測空間の距離を同一視せず、スコアを計算する空間を実装時にそろえます。

## Slide 10
OutProの学習と参照近傍の計算手順
(a) 学習と保存
01 IDデータ (X, Y)
回帰の目的変数を利用
02 教師あり森林
終端ノードの規則を抽出
03 VarPro
変数集合 S・重要度 wₛ
保存する情報
規則・S・重要度・訓練点
(b) テスト入力ごとに計算
新しい入力 x
真の回帰出力 Y は不要
04 該当規則 R(x)
x を含む終端領域を取得
05 制約を一つ解放
各 s ∈ S・各規則で反復
06 出現頻度を集計
各訓練点の nₛ を更新
07 W = nG を計算
n = Σnₛ、pₛ = nₛ/n
G = Σpₛ(1−pₛ)
08 上位 K 点を選択
W の降順 → Nₖ(x)
09 S上で距離を評価
訓練統計で標準化
必要に応じて重み付け
OODスコア d(x)
通常版：K点との距離平均
各訓練点が、どの変数の解放領域に何回現れたかを記録
近傍は通常の距離順ではなく、規則解放の頻度プロファイルから選択する。
13 Algorithm1・§3。n=0ではpₛ=0。OPTICS版は到達可能性スコア。運用の閾値決定は別途校正が必要。
10
Notes: 発表時間 10:55–13:25（150秒）
OutProは全変数を同等に扱わず、予測に関係する変数に着目します。まずIDのXとYで教師ありランダムフォレストを学習し、終端ノードのルールを取得します。VarProはルールの変数制約を解放したときの目的変数の挙動を利用して、signal set Sと重要度を求めます。運用時にはテスト点xを含むルールを取り出し、選択変数の制約を一つずつ外します。各訓練点がその領域に現れる頻度nₛを数え、合計nと、変数間の頻度分布のGini impurity GからW=nGを計算します。このWの上位K点を参照点とします。普通のユークリッド距離だけで近傍を選ぶ方法とは異なります。最後に、標準化した選択変数空間で、通常は参照点までの距離を平均します。距離によって重要度の重み付けを用い、OPTICS版は例外として到達可能性スコアを直接用います。訓練時にはYが必要ですが、運用時の新しい真のYは不要です。補助森林が捉える重要変数と対象回帰器との整合性、水系時系列への適用は確認が必要です。P(X)が変わらずP(Y|X)だけが変わる純粋なconcept shiftは入力のみから検知できません。
出典：13 §3 Algorithm1 PDF7頁、Fig1、§7。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。
矢印は上段を左から右、下段を右から左へ読みます。規則ごと・選択変数ごとに制約を解放し、訓練点が解放領域に現れる回数nₛを集計します。続いて各点のW=nGを計算し、上位K点だけを参照近傍とします。距離を使うのはこの参照近傍を選んだ後です。訓練データに基づく標準化と、適用する距離に応じた重要度の重み付けも必要です。

## Slide 11
具体的手法と比較
比較① AEとOutProを各分類軸に対応付ける
分類の軸 | AE（14） | OutPro（13）
S1の手法群 | DNN群で扱うAE系 原論文の構造の深さとは区別 | 機械学習＋距離を用いる手法 本調査での対応付け
S3の三つの軸 | 多変量入力／点単位の判定 多変量手法 | 多変量入力／点単位の判定 多変量手法
S6の深層手法分類 | 再構成型／Point入力 原論文では時間順序を使わない | 予測・再構成・対照学習の 深層三分類には直接該当しない
共通点：1時刻の多変量ベクトルを検知対象にできる
これは本調査による整理。OutProが先行サーベイに収録されているとは主張しない
分類軸：S1・S3・S6。手法仕様：13・14。OutProは2026年、各サーベイより後の論文。
11
Notes: 発表時間 13:25–14:20（55秒）
前半の分類に二手法を対応付けます。S1の分類ではAE系はDNN群で扱われますが、2014年の原論文のAEが深い構造であると断定する意味ではありません。OutProは森林と距離を組み合わせる機械学習系と位置づけられます。S3の三軸では、どちらも多変量入力を共同で扱い、一つの入力点にスコアを付ける方法です。S6の深層手法分類には、AEは再構成型・Point入力として対応付けられます。一方、OutProは深層学習による予測・再構成・対照学習のいずれかに無理に分類しません。これは今回の対応付けであり、2026年のOutProが2021年から2025年のサーベイに収録されていたという説明ではありません。
出典：S1 §4、S3 §2、S6 §3、13 §3、14 §3・6。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。

## Slide 12
具体的手法と比較
比較② 入力条件と検知できる関係
比較項目 | AE（14） | OutPro（13）
多変量の数値入力 | ○ 複数変数を共同で再構成 | ○ 選択変数空間で評価
非線形な変数関係 | ○ AEで表現できる | ○ 森林の分割・変数選択を利用
1時刻入力への適用 | ○ 原論文で独立に処理 | ○ 一つの入力点にスコア
過去時系列が必須か | × 原論文では不要 | × 原論文では不要
運用時に真の Y が必要か | × 不要 | × 不要
未知の変数関係の検知 | △ 学習した関係と再構成に依存 | △ 選択変数・参照領域に依存
○：対応・利用可能 △：条件依存 ×：当該項目は不要
対応可能であることと、すべての学習外入力を検知できることは別である
14 §3–6、13 §3–5・7。評価の優劣を○△×で点数化した表ではない。
12
Notes: 発表時間 14:20–15:25（65秒）
両手法とも、多変量数値入力、非線形関係、1時刻の入力という対象条件に対応します。過去時系列は原論文の方式では必須ではなく、運用時の真の回帰出力Yも不要です。ただし時間的な固定や周期異常を、そのまま検知できることを意味しません。未知の組合せに対する能力は条件付きです。AEではその関係を正常学習から獲得できるか、OODを再構成してしまわないかが問題になります。OutProでは、変化が選択変数に現れるか、参照領域で差が捉えられるかに依存します。この表は必要条件の整理であり、性能保証や数値比較ではありません。
出典：14 §3–6、13 §3–5・7。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。

## Slide 13
具体的手法と比較
比較③ モデル依存・解釈性・計算と制約
比較項目 | AE（14） | OutPro（13）
対象回帰器への依存 | × 内部情報は不要 検知用AEを別に学習 | △ 教師あり森林を利用 別の回帰器との整合性を確認
検知器の学習に Y が必要か | × 正常な X を使用 | ○ IDの X と Y を使用
解釈性 | △ 変数別の再構成誤差 原因の断定はできない | △ 重要変数・ルール・参照点 原因の断定はできない
運用時の計算 | 順伝播＋誤差計算 構造・次元に依存 | ルール探索＋頻度集計＋距離 森林・参照点数に依存
閾値・必要データ量 | △ カバレッジ・汎化に依存 汎用的な必要量は未確定 | △ 選択変数・参照点に依存 汎用的な必要量は未確定
○：必要 △：条件依存 ×：不要 計算量の大小は実機測定で確認
両者を同じ校正・テスト条件で比較し、運用上の制約を測る必要がある
14 §3–6、13 §3・7。1件当たりの実機遅延や共通条件での速度比較は未確認。
13
Notes: 発表時間 15:25–16:20（55秒）
AEは対象回帰器の内部を必要とせず、正常Xで検知器を別に学習します。OutProは教師あり森林の情報を利用します。対象回帰器が別のモデルであれば補助森林を構成することになりますが、その重要変数が対象モデルにも重要かは確認が必要です。どちらも解釈の手掛かりは得られますが、誤差や重要度から故障原因や因果関係を断定できません。計算はAEでは順伝播、OutProではルール探索や参照点の頻度集計を含みます。しかし原論文の異なる実験から速度の優劣は言えません。入力次元、モデル規模、サンプル数をそろえて測ります。閾値と必要データ量も今回の用途で校正・確認が必要です。
出典：14 §3–6、13 §3・7。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。

## Slide 14
評価と適用に向けて
評価データと指標は、正解ラベルの意味と読む
データ | 入力と規模 | 回帰の目的変数 Y | 検知の正解ラベル
SWaT | 51変数 訓練 496,800点 | 監視信号から選定が必要 | 攻撃ラベル OOD三条件と同義ではない
WADI | 123変数 訓練 1,209,601点 | 監視信号から選定が必要 | 攻撃ラベル 評価する入力・出力を確認
PMLB（13） | 61データ／10–124変数 n = 47–1,066 | 各データの連続目的変数 | warp / joint / support を用いた人工OOD
Precision 警報の正確さ
TP / (TP＋FP)
警報を出した中で、本当に異常だった割合
Recall 異常の捕捉率
TP / (TP＋FN)
実際の異常のうち、検出できた割合
AUROC・AUPRCは閾値を動かした順位性能。固定閾値での誤検知・見逃しも確認する
S1 Table1・§5、13 §5。TP＝正検出、FP＝誤警報、FN＝見逃し。規模は各論文の使用版。
14
Notes: 発表時間 16:20–17:40（80秒）
性能値を読むときには、何を正解の異常としたかを確認します。SWaTとWADIは水系に近い多変量時系列ですが、検知用の攻撃ラベルがそのまま学習外の三条件や大きな回帰誤差を表すわけではありません。また今回の回帰出力をどの信号とするかを決める必要があります。PMLBは連続目的変数を持つ数値回帰データですが、時系列構造を前提にできません。13では人工的なwarp、joint、supportを用います。指標の基本はPrecisionとRecallです。Precisionは出した警報のうち正しいものの割合、Recallは実際の異常をどれだけ捕捉したかです。F1は二者の調和平均、FPRは正常に対する誤警報率、FPR@TPRは所定の検出率での誤警報率です。AUROCはROC曲線、AUPRCはPrecision–Recall曲線の面積です。S1のAPと一般のPR面積は集計方法が異なり得るため混同しません。クラス比率と閾値、時間窓による判定方法も合わせて確認します。各データの入力項目名、全分割数、出力項目、取得条件の詳細は追加確認が必要です。
出典：S1 §5 Table1、13 §5、14 §4。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。

## Slide 15
適用時のトレードオフと運用上の確認事項
(a) 手法の位置づけ（概念的な整理）
複雑な関係の表現
AE
OutPro
Distance
Range
単純・説明しやすい
入力Xを中心に構築
X, Y・モデル情報を利用
(b) 実機で確認する項目
検知遅延・処理時間
誤警報と見逃し
説明可能性
正常データのカバレッジ
対象モデルへの依存
保守性・閾値の安定性
モデルの複雑さを性能の優劣と同一視せず、共通条件で比較する。
本調査の考察。図は概念的配置であり、計測結果・性能順位ではない。Distance系の性質は手法ごとに異なる。
15
Notes: 発表時間 17:40–19:00（80秒）
この図は測定結果ではなく、構築時に何を使うかと、表現する関係の複雑さを整理した概念図です。単純な範囲判定は説明しやすい一方、変数間関係を直接捉えません。ただし距離系をすべて同じとせず、マハラノビス距離は共分散、近傍距離は局所的な分布を利用する点を区別します。AEは正常Xから非線形な再構成関係を学びます。OutProはX、Yと森林ルールを利用しますが、複雑な方法ほど必ず高精度、または必ず低解釈性とは主張しません。社会インフラでは検出精度のほか、実機での遅延、誤警報、必要データ量、保守、季節や運転条件による閾値の安定性を考慮します。複数手法の併用は候補ですが、それ自体の有効性を検証する必要があります。
出典：実習要求、山原 §3–5、13・14を基にした本調査の考察。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。

## Slide 16
評価と適用に向けて
まとめ・今後の課題
主な知見
01 範囲外だけでなく、低密度・未知の関係も対象
02 手法は検知の根拠と必要情報で比較する
03 1時刻の多変量数値入力への適用が重要
04 範囲・距離、再構成、モデル情報の違いを確認
次の課題
入力仕様を確定 → 時間順に分割・閾値を校正 → 検知と回帰誤差・遅延を評価
AE・OutProと単純な基準手法を、実習データ上で比較する
本調査の結論と今後の評価案。最適手法の決定や実運用での有効性の実証は今後の課題。
16
Notes: 発表時間 19:00–20:00（60秒）
まとめです。学習外入力は範囲外だけでなく、低密度や未知の変数関係も考慮します。既存手法は距離、再構成、モデル情報などの根拠と必要情報で比較できます。今回の対象では、特に1時刻の多変量数値入力に適用できることが重要です。AEとOutProはいずれも候補ですが、対象回帰器への依存、必要データ、検知できる変化に違いがあります。今後は入力変数、回帰器、履歴、真のYが得られる時点を確定し、時間順に訓練・校正・テストを分割します。校正期間で閾値を固定し、三条件ごとの検知性能、回帰誤差との関係、実機遅延を評価します。合成入力だけでは正しいYがない場合があるため、入力のOOD評価と回帰誤差評価は分けます。
出典：実習要求・改訂構成案・本調査の整理。
構成：Presentation構成案_文字起こし.docxを基に再構成。

## Slide 17
Chart: 
| x₁ | x₂ | x₃ | x₄
入力 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6
再構成 | 0.22 | 0.77 | 0.42 | 0.57
Chart: 
| x₁ | x₂ | x₃ | x₄
入力 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6
再構成 | 0.22 | 0.77 | 0.42 | 0.57
Autoencoderによる再構成と異常スコア
(a) 圧縮と再構成の構造
Encoder gφ
Decoder hθ
x ∈ ℝᵈ
z ∈ ℝᵏ
r ∈ ℝᵈ
z = gφ(x)
r = hθ(z)
k < d
正常入力で学習
(b) 入力と再構成の比較
s(x) = ‖x − r‖₂
s(x) > τ → 要確認
正常例
学習外例
濃紺：入力／水色：再構成
再構成誤差は検知信号であり、対象回帰モデルの予測誤差そのものではない。
14 §3 Eq.(1)、§6。ネットワークの節点数と棒グラフは説明用。原論文の実験設定・結果ではない。
17
Notes: 附録。20分の本文には含めない。AEのネットワーク構造と再構成の比較。節点数・棒グラフは説明用。出典14 §3。

## Slide 18
OutProの規則解放と参照近傍の構成
(a) 学習： (X, Y) → Random Forest → VarPro → 選択変数 S・重要度
(b) テスト点を含む規則の制約を、1変数ずつ解放
x⁽1⁾ の制約を解放
x⁽2⁾ の制約を解放
x⁽3⁾ の制約を解放
原論文 Fig. 1 の3次元領域（左側パネル）を引用
(c) 頻度から近傍へ
n = Σₛ nₛ
pₛ = nₛ / n
G = Σₛ pₛ(1 − pₛ)
W = nG
W の上位 K 点 → Nₖ(x)
d(x) = (1/K) Σ D(x, z)
z ∈ Nₖ(x)
通常のkNNと異なり、ルール解放への出現頻度を使って参照点を選ぶ。
13 §3 Algorithm1・Fig1。nₛ等は各訓練点の頻度。n=0ではpₛ=0。OPTICS版は別スコア。
18
Notes: 附録。20分の本文には含めない。OutProの原論文Fig1と頻度プロファイルの数式。出典13 Algorithm1・Fig1。

## Slide 19
14：ノイズ除去学習の効果はデータに依存する
Chart: 
| Lorenz | Satellite-A | Satellite-B
PCA | 0.5104 | 0.8852 | 0.9764
AE | 0.6473 | 0.8847 | 0.9763
ノイズ除去AE | 0.7011 | 0.9354 | 0.8355
Kernel PCA | 0.7045 | 0.8862 | 0.7689
AUC（原論文 Table 1）
改善はデータ依存
ノイズ除去AEは
Satellite-Aで改善。
Satellite-Bでは
通常AEを下回る。
万能な優位性はない。
Satellite-Aでは改善したが、Satellite-Bでは低下した
14 §4–5、Table 1。対象：25次元合成、17次元・106次元の衛星データ
APPENDIX
19
Notes: 附録 1。20分の本文には含めない。質疑応答・結果確認用。
数値は原論文Table 1に忠実に記載。本文はAUCと記載しており、ここではAUC-PRと読み替えない。Lorenzは1000点のうち700点を訓練、300点をテストに使用。潜在変数z3の850–1000番を逆順にして合成異常を作る。原論文の評価は標準的な正常／異常の分離を調べており、実習定義の3条件を網羅する保証はない。閾値、潜在次元、正則化等は実習データで検討が必要。
出典：14 §4–5、Table 1。対象：25次元合成、17次元・106次元の衛星データ
原図・表の出典はスライド下部および参考文献を参照。旧版の頁番号への言及は本改訂版には適用しない。

## Slide 20
13：回帰での有効性と適用上の制約
61個の回帰データ
指標：AUC-PR
順位は小さいほど上位。
jointでOutProが上位。
warpでは従来法も有力。
時系列・水系での検証は
別途必要。
回帰への適用根拠はあるが、水処理・配水データでの有効性は未検証
13 §5.2–5.3、§7
APPENDIX
20
Notes: 附録 2。20分の本文には含めない。質疑応答・結果確認用。
PMLBは連続目的変数かつ10変数以上の61データセットで、n=47–1066、d=10–124。合成OODは予測に関連する上位10%の変数に適用される。warpは周辺分布の尾部、jointは依存構造、supportは観測範囲の外への変化を意図する。jointについて周辺分布そのものが厳密に不変とまでは主張しない。入力2–3変数で変数選択の利点がどれほどあるかも未確認。純粋なconcept shiftの限界は第6頁参照。
出典：13 §5.2–5.3、§7
原図・表の出典はスライド下部および参考文献を参照。旧版の頁番号への言及は本改訂版には適用しない。

## Slide 21
山原：末端圧力推定の適用領域
配水圧力モデルの実例
範囲・平均距離・近傍距離
3系統、5方式を比較
|推定誤差| > 0.022 MPa
を用いる代理ラベルも評価。
真のOODラベルとは異なる。
AD内外の分類と、実際の圧力推定誤差との関係を評価する
山原 §3–5、Fig. 3。図は提供されたスキャンから引用
APPENDIX
21
Notes: 附録 3。20分の本文には含めない。質疑応答・結果確認用。
原図の手書き記入も提供資料の一部として残っている。密度に基づく方法はk近傍の平均距離を用い、本文ではk=5。到平均距離の閾値は訓練中の最大距離。近傍方式では訓練各点の近傍平均距離の最大値を使う。絶対誤差が0.022 MPaより大きい点をAD外と仮定した評価も実施している。これは真の分布外ラベルではなく、推定誤差に基づく代理ラベル。総合的にはkNN_Mahを支持するが、当該データ・基準下での結論である。
出典：山原 §3–5、Fig. 3。図は提供されたスキャンから引用
原図・表の出典はスライド下部および参考文献を参照。旧版の頁番号への言及は本改訂版には適用しない。

## Slide 22
付録A 各論文の分類を並べて読む
出典 | 上位の整理 | 詳細・注意点
S1 §3.2 | Point / Contextual / Collective | 文脈には他変数との関係も含まれる
S3 §2 | 入力 / 外れ値の種類 / 手法の性質 | 単変量・多変量、点・部分列・系列 時間順序とstreamingも別途確認
S6 §2.2 | Intra-metric | Global / Local point Shapelet / Trend / Cycle
S6 §2.2 | Inter-metric | Global / Local / Temporal-local
S6 §3 | Forecasting / Reconstruction / Contrastive | ネットワーク構造、学習形態、 時間・周波数領域、Point / Window
S1 §3–4、S3 §2–3、S6 §2–3
APPENDIX
22
Notes: 附録 4。20分の本文には含めない。質疑応答・結果確認用。
S3のglobal/localは参照する文脈の範囲にもとづく区別。S6の学習形態では用語の説明に文献依存の差があるため、本報告では必要なデータとラベルを具体的に記載する。分類は本来異なる軸を含み、単一の木に無理に統合しない。
出典：S1 §3–4、S3 §2–3、S6 §2–3
原図・表の出典はスライド下部および参考文献を参照。旧版の頁番号への言及は本改訂版には適用しない。

## Slide 23
付録B OutProの情報要件と未確認事項
項目 | 整理内容
必要情報 | 訓練：IDのX,Y、教師あり森林、VarPro 運用：現在のX、森林ルール、参照訓練点
スコア | 通常は選択変数S上でK近傍への距離を平均 OPTICS版は到達可能性のスコアを使用
近傍の選び方 | 変数制約を解放した領域内の出現回数と 変数間の頻度分布を用いて順位付け
閾値 | AUC-PR評価は閾値を固定しない 臨床例の分位値は実習へ直接転用しない
制約 | 森林による変数選択に依存、時間依存を未評価 純粋なconcept shiftは検知対象外
13 §3、§5、§6、§7
APPENDIX
23
Notes: 附録 5。20分の本文には含めない。質疑応答・結果確認用。
臨床例では95、99パーセンタイルを用いた議論があるが、その選択は当該例に依存する。一般的な校正保証は示していない。conformal calibrationは今後の課題として記載される。最低必要サンプル数や実機でのリアルタイム性を確定する根拠は今回の読解から得られていない。
出典：13 §3、§5、§6、§7
原図・表の出典はスライド下部および参考文献を参照。旧版の頁番号への言及は本改訂版には適用しない。

## Slide 24
付録C AE系の情報要件と未確認事項
項目 | 整理内容
必要情報 | 訓練：正常なX 運用：現在のXと学習済みAE
スコア | 元の観測空間での再構成誤差のL2ノルム
学習設定 | 通常AEと、入力の一部を0にするノイズ除去AEを比較 潜在次元などのパラメータは手動で調整
評価と閾値 | 合成・衛星データで平均AUCを報告 運用向けの汎用的な閾値決定手順は未提示
制約 | 正常時の関係を学習できることが前提 低密度の全領域や大回帰誤差を必ず検知する保証はない
14 §3–6、Table 1
APPENDIX
24
Notes: 附録 6。20分の本文には含めない。質疑応答・結果確認用。
原文ではKernel PCAに対する計算上の利点を議論し、実験全体の所要時間にも言及する。ただし、その結果を現在の配水モデルの1件当たりレイテンシへ読み替えない。Satelliteデータの公開条件や明示的なアノテーション手順は本論文のみから十分に確定できない。
出典：14 §3–6、Table 1
原図・表の出典はスライド下部および参考文献を参照。旧版の頁番号への言及は本改訂版には適用しない。

## Slide 25
付録D データセット情報の確認状況
データ | 論文に記載された規模・分割 | 追加確認
SWaT | 訓練496,800 / テスト449,919、51変数 | 時間粒度・対象Y・版 利用許諾
WADI | 訓練1,209,601 / テスト172,801、123変数 | 時間粒度・対象Y・版 利用許諾
PMLB（13の選択集合） | 61データ、n=47–1,066、d=10–124 80% / 20%分割 | 各データの来歴 ライセンス
Lorenz（14） | 1,000点、25次元、0.1秒間隔 訓練700 / テスト300 | 生成の再現条件・乱数設定
Satellite-A / B | 17変数 / 106変数 | 取得方法・ラベル定義 利用条件
S1 Table 1、13 §5.3、14 §4。数値は各論文の使用版に限る
APPENDIX
25
Notes: 附録 7。20分の本文には含めない。質疑応答・結果確認用。
S1 Table 1の異常比率はSWaT 11.98%、WADI 5.99%。S1には配布先としてSUTD iTrustのデータセットページ、SMDにはOmniAnomalyリポジトリ、SMAP/MSLにはTelemanom配布データの参照がある。本報告ではリンクの現時点の有効性・利用条件は未確認。PMLBはhttps://github.com/EpistasisLab/pmlb が文献で示されるプロジェクト名に対応するが、本報告では実際の取得を行っていない。時間窓長はデータ固有の属性ではなく、各検知器の前処理・入力仕様として別途記録する。
出典：S1 Table 1、13 §5.3、14 §4。数値は各論文の使用版に限る
原図・表の出典はスライド下部および参考文献を参照。旧版の頁番号への言及は本改訂版には適用しない。

## Slide 26
参考文献
[S1] Audibert, J., Michiardi, P., Guyard, F., Marti, S., Zuluaga, M. A. (2022). Do Deep Neural Networks Contribute to Multivariate Time Series Anomaly Detection? Pattern Recognition.
[S3] Blázquez-García, A., Conde, A., Mori, U., Lozano, J. A. (2021). A Review on Outlier/Anomaly Detection in Time Series Data. ACM Computing Surveys, 54(3), Article 56. DOI: 10.1145/3444690.
[S6] Wang, F., Jiang, Y., Zhang, R., Wei, A., Xie, J., Pang, X. (2025). A Survey of Deep Anomaly Detection in Multivariate Time Series: Taxonomy, Applications, and Directions. Sensors, 25, 190. DOI: 10.3390/s25010190.
ユーザー提供PDFの書誌情報
APPENDIX
26
Notes: 附録 8。20分の本文には含めない。質疑応答・結果確認用。
S1の提供版は2022年5月31日付の著者原稿で、Pattern Recognitionに提出された原稿として表記され、Version of Recordへのリンクがある。S3は2021年4月刊行の表示。書誌情報は提供された各PDFに基づく。
出典：ユーザー提供PDFの書誌情報
原図・表の出典はスライド下部および参考文献を参照。旧版の頁番号への言及は本改訂版には適用しない。

## Slide 27
参考文献と調査要件
[13] Lu, M., Ishwaran, H. (2026). General OOD detection via model-aware and subspace-aware variable priority. Knowledge and Information Systems, 68:250. DOI: 10.1007/s10115-026-02872-5.
[14] Sakurada, M., Yairi, T. (2014). Anomaly Detection Using Autoencoders with Nonlinear Dimensionality Reduction. MLSDA ’14.
[山原] 山原裕之・横山雄・金谷道昭. 配水管網における圧力推定のための機械学習モデルの適用領域の検討. 刊行年・発表先は提供資料では未確認。
[調査要件] 「学習外入力データ検知手法 調査要求」（実习要求.docx）および読解項目の整理（论文要总结内容.docx）。
ユーザー提供PDF・DOCX
APPENDIX
27
Notes: 附録 9。20分の本文には含めない。質疑応答・結果確認用。
13、14、山原のファイル番号はユーザーのファイル名に対応し、本報告内の参照記号である。提示された資料に含まれる記述と、本報告で提案した適用判断・評価案を区別している。
出典：ユーザー提供PDF・DOCX
原図・表の出典はスライド下部および参考文献を参照。旧版の頁番号への言及は本改訂版には適用しない。